Изразцовая печь на базе топки Jotul I350.

Для печи требуется:

Кирпич обыкновенный – 155 шт.

Кафель простой прямой – 128 шт.

угловой – 64 шт.

Дверка для чистки трубы – 1 шт.

Вентрешетка для забора воздуха -1 шт.

Дымовая задвижка – 1 шт.

Количество материалов  рассчитано из расчета высоты печи в 16 рядов кафеля. Количество кирпича без учета кирпичной трубы.

Кроме того потребуется глина для кладки и заполнения румпы изразцов. А так же заполнитель румпы (гранитный щебень или мелкие камни, или крупный гравий)

Топка сохраняет все возможности заложенные в конструкции заводом. Теплонакопительная облицовка это дополнительный бонус призванный увеличить время между топками.

Печь сконструирована по системе противотока и имеет две боковые теплонакопительные стенки с дымовыми каналами.

Удаление дыма из топки организовано при помощи керамической трубы типа «Шидель» и с помощью Т-образного переходника газы направляются в боковые опускные каналы. При этом над топкой сохраняется воздушный колапак, воздух из которого воздуховодами направляется по другим комнатам. Воздушная камера герметически изолируется от дымовых каналов. Затем газы поднимаются по боковым подъемным каналам и вверху печи соединяются, после чего направляются в трубу. Для предотвращения скорого остывания печи может использоваться дымовая задвижка (на рисунках не показана), но возможно использование только штатных задвижек топки.

Дымоход используется насадной. Для чистки которого предусматривается прочистная дверка.

Для большей декоративности печки могут быть использованы фигурные изразцовые элементы (карнизы). На рисунках так же условно не показаны.